Приложение 2

к Указу Президента

Республики Беларусь

26.11.2010 №613                (в редакции Указов                  Президента Республики Беларусь                  19.04.2012 №194 и

31.12.2013. №589)

Допустимые осевые массы (суммы осевых масс) транспортных средств

| (тонн) |
| --- |
| Наименование осей транспортного средства | Для автомобильных дорог с несущей способностью дорожных одежд |
|  | 11,5 тонны на ось | 10 тонн на ось | 6 тонн на ось |
|  | при дву-скатных колесах | при односкатных колесах | при дву-скатных колесах | при односкатных колесах | при дву-скатных колесах | при односкатных колесах |
| Одиночные оси*: |  |
| ведущие | 11,5 | 10,5 (11,5**) | 10 (10,5**) | 9 (10**) | 6 | 6 |
| неведущие | 10 | 9 (10**) | 10 | 8 (9**) | 6 | 6 |
| Сдвоенные*** оси прицепов или полуприцепов, грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей или автобусов* при расстоянии между осями: |  |
| до 1 метра включительно | 12,5 | 11,5 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| от 1 до 1,3 метра включительно | 16 | 14 | 14 | 13 | 10 | 9 |
| от 1,3 до 1,8 мет-ра включительно: |  |  |  |  |  |  |
| грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, седельный тягач | 18 (19**) | 17 (18**) | 18 (19**) | 15 (16**) | 11 | 10 |
| прицеп, полуприцеп, автобус | 18 (19**) | 17 (18**) | 16 (17**) | 15 (16**) | 11 | 10 |
| от 1,8 до 2,5 метра включительно | 20 | 18 | 18 (20**) | 17 (18**) | 11 | 10,5 |
| Строенные*** оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов или полуприцепов при расстоянии между осями: |  |
| до 1,3 метра включительно | 21 | 20 | 19,5 | 18,3 | 13,5 | 12 |
| от 1,3 до 1,8 метра включительно | 24 | 24 | 22,5 | 21 (22,5**) | 15 | 13,5 |
| от 1,8 до 2,5 метра включительно | 26 | 25 | 23 | 22 | 16,5 | 15 |
| Смежные оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов или полуприцепов с количеством осей более трех при расстоянии между осями: |  |
| до 1 метра включительно | 5,7 | 5,2 | 5,5 | 5 | 4 | 3,6 |
| от 1 до 1,3 метра включительно | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | 4,5 | 4 |
| от 1,3 до 1,8 метра включительно | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 5 | 4,5 |
| от 1,8 до 2,5 метра включительно | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 5,5 | 5 |

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

<*> Для автобусов, осуществляющих перевозки пассажиров, допускаются в виде исключения следующие осевые массы (суммы осевых масс): 11,5 тонны (одиночные оси) и 19 тонн (сдвоенные оси при расстоянии между ними от 1,3 до 1,5 метра включительно).

<**> Для транспортных средств с пневматической подвеской.

<***> Для сдвоенных или строенных осей, из которых основная ось (две основные оси) с двускатными, а дополнительная ось - с односкатными колесами, допустимая сумма осевых масс принимается как для осей с двускатными колесами с уменьшением осевой массы на 0,5 тонны, за исключением строенной оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, прицепов и полуприцепов при межосевом расстоянии от 1,3 до 1,8 метра включительно для автомобильных дорог с несущей способностью дорожной одежды 11,5 тонн на ось