Приложение 3

к Указу Президента

Республики Беларусь

26.11.2010 №613

(в редакции Указов Президента 									Республики Беларусь                  									19.04.2012 №194 и

31.12.2013. №589)

Допустимые осевые массы транспортных средств, имеющих на оси четыре и более двускатных или односкатных колеса при расстоянии между осями колес более 0,7 метра, а также при количестве колес на оси шесть и более при расстоянии между осями колес менее 0,7 метра

(тонн)

| Наименование осей транспортного средства | Для автомобильных дорог с несущей способностью дорожных одежд |
| --- | --- |
|  | 11,5 тонны на ось | 10 тонн на ось | 6 тонн на ось |
| Одиночная ось | 16,5 | 14,5 | 9 |
| Смежные оси грузовых автомобилей, автомобилей-тягачей, седельных тягачей, прицепов или полуприцепов с количеством осей две и более при расстоянии между ними<*>: |  |  |  |
| до 1 метра включительно | 11 | 9,5 | 5,9 |
| от 1 до 1,3 метра включительно | 12 | 10,5 | 6,5 |
| от 1,3 до 1,8 метра включительно | 14 | 12 | 7,75 |
| от 1,8 до 2,5 метра включительно | 16 | 13,75 | 8,75 |

___________________

<*> В грузовых автомобилях, автомобилях-тягачах, седельных тягачах, прицепах, полуприцепах при количестве смежных осей более двух и различном межосевом расстоянии для расчета допустимых осевых параметров принимается среднее арифметическое межосевое расстояние.